## Slide 1: Aula de Laboratório - MipsIt
Monitoria Infra de Hardware 2018.1

## Slide 2: Objetivo
Aprender a usar o MipsIt para praticar o conteúdo ministrado na disciplina.
O MipsIt será usado até o final da cadeira

## Slide 3: Observação
As listas valem pontos, conforme consta no site da disciplina !!!
A submissão delas deve ser feita exclusivamente no link que ficará disponível no site da disciplina !

## Slide 4: Foi triste....
Até agora, o MipsIt não funciona no Windows 10, nem Ubuntu, nem MacOS :’(
Existem alternativas a ele, como MARS, porém ele não tem as funcionalidades que usaremos nas outras listas...
A monitoria só aceitará questões que funcionem no MipsIt, você pode até testar a ideia no MARS, mas antes de submeter faça seu código funcionar no MipsIT e envie esta versão que funciona no MipsIT

## Slide 5: Sobre o MIPS - Tipos de Dados
Todas as instruções são de 32 bits
Byte = 8 bits
Halfword = 2 bytes = 16 bits
Word = 4 bytes = 32 bits
Um caractere ocupa 1 byte na memória
Um inteiro ocupa 1 word (4bytes) na memória

## Slide 6: Sobre o Mips - Registradores
No MIPS temos 32 registradores
Os registradores são precedidos de $ nas instruções
  Duas formas de representação:
    Número do registrador ($0 até $31)
    Usando os nomes equivalentes (Ex.: $t1,$sp..)
O registrador $0, contém sempre o valor 0 e não pode ser alterado
Existem outros registradores que são de propósitos específicos
  Exemplo: Reg $29 ($sp) que guarda o endereço do topo da pilha
  Mais informações aqui
O Mips dá suporte a pilha através do manipulamento do reg $29

## Slide 7: Sobre o MIPS - Estrutura do programa
Seção para a declaração de dados:
  Seção do programa identificada pela diretiva .data
Seção de código:
  Seção do programa identificada pela diretiva .text
Os construtores .globl start e .ent start declaram start como endereço simbólico de início de programa.
A partir do endereço simbólico start tem-se um programa em linguagem de máquina. O construtor .end start delimita o fim do programa cujo endereço inicial simbólico foi declarado como start.
Comentários são feitos utilizando #
É possível fazer o uso de label’s
  Basta colocar o nome da label seguido de : (Ex.: LABEL:)

## Slide 8: Sobre o MIPS - Declaração de Dados
Formato das declarações: nome_variavel: tipo_de_dados valor(es)
Exemplos:
  var1: .word 3 → cria uma variável inteiro de valor 3
  array1: .byte ‘a’,’b’ → cria um vetor de caracteres (strings) de dois elementos
    De modo semelhante podemos criar vetor de inteiros
  array2: .space 40 → aloca 40 espaços consecutivos de bytes, não inicializados. Poderia ser usado como um vetor de 40 caracteres ou um vetor de 10 inteiros, por exemplo.
  array: .asciiz “texto” → salva na memória uma string em formato ASCII

## Slide 9: Sobre o MIPS - Instruções
Leitura/Escrita na memória
  As operações de Leitura e escrita da memória são feitas apenas com instruções de Load/Store
Inicializar registradores:
  Para inicializar registradores é necessário usar as instruções a seguir:
    addi rd,rs, imm, que soma cte(16bits) com $2 e salva em $1
    lui rt, imm16, que salva cte (16 bits) nos 16 bits mais significativos de $1
    li rt,imm32, que salva cte (agora de 32 bits) no reg1
É possível usar label’s em instruções que pedem endereço de uma rotina
  Exemplo: BEQ reg1,reg2, IGUAL, que desvia para IGUAL se reg1 == reg2
  J LABEL, que desvia para LABEL
  E outras instruções..

## Slide 10: Vamos lá para o MipsIt
Link1 e Link2 para download do MipsIt
Se vocês estiver no CIn, é possível acessar o MipsIt através do CinApps:
  \\cinapps.cin.ufpe.br\MipsIt
  \\cinapps.cin.ufpe.br\mipsit2
Tutorial MIPS