## Slide 1
Falso, as vezes é muito mais rápido e prático fazer a retransmissão no próprio enlace ao invés de esperar que o TCP faça isso.
1) Não existe necessidade de implementar confiabilidade na camada enlace, uma vez que já existe confiabilidade fim-a-fim.
Notes: Confiabilidade fim-a-fim na camada enlace.
Vantagem = retransmissão só num pedaço fica mais rápida.

## Slide 2
Verdadeiro.
2) A correção de erros com bit paridade detecta erros com uma certa probabilidade.
Notes: Checksum = 16 bits
Probabilidade de um conflito
Algoritmos para corrigir – CRC

## Slide 3
Falso, TDMA não é de acesso randômico.
3) TDMA, CSMA e ALOHA são protocolos MAC de acesso randômico.
Notes: Acesso randômico – você nãm garantia , não se sabe se o canal está livre, se der colisão você utiliza de novo.
TDMA – divide pelo tempo , cada bloco tem um tempo para transmitir.
CSMA – usado na internet , acesso randômico

## Slide 4
Verdadeiro.
4) No slotted ALOHA, se dois ou mais nós transmitem em um mesmo slot, todos detecam a colisão.
Notes: CS|MA – care sense – escuta para verificar se tem colisão, se tiver esperar para transmitir

## Slide 5
Falso, o slotted ALOHA é 100% melhor que o ALOHA puro.
5) O slotted ALOHA é 50% melhor que o ALOHA puro.
Notes: Aloha pura
Assicrono, no pulo ele pode transmitir a qualquer hora portanto pode ter colisão.
Taxa média de Eficiência = 18%
Slloted ALOHA
A chance de colidir é metade do outro:
Eficiência = 37%

## Slide 6
Verdadeiro.
6) No CSMA/CD a transmissão é interrompida caso seja detectada colisão.
Notes: CD = Detecção de colisão
Quando tem , ele já para de transmitir

## Slide 7
Verdadeiro.
7) Em uma WLAN usando CSMA/CD, apenas o receptor é capaz de saber se houve colisão.

## Slide 8
Falso, eles são mais eficientes com alta carga pois se apenas um usuário estiver usando, ele não terá acesso a toda a banda.
8) Protocolos MAC de particionamento de canal, são geralmente mais eficientes que protocolos de acesso randômico quando a rede está com baixa carga.
Notes: Protocolo MAC –
*Particionamento de canal –
Melhor – quando numero de usuarios é grande e fixo
* Randômico – 1 pessoa – mais eficiente – tem acesso a toda a banda
Baixa carga é melhor.

## Slide 9
Falso, ele pode passar os dados do quadro para camada de rede caso o endereço seja de broadcast (pacote ARP por exemplo).
9) No Ethernet, se um adaptador recebe um quadro onde o endereço de destino não seja o mesmo do adaptador, ele descarta o quadro.

## Slide 10
Verdadeiro.
10) O Ethernet usa escuta da portadora com detecção de colisão e acesso randômico.
Notes: Ethernet – fio que possu vários computadores ligados nele
A B C

## Slide 11
Falso, a espera será maior e não menor.
11) No backoff Exponencial, quanto maior a carga na rede, menor a espera randômica.
Notes: Tenta transmitir
Ex- no tempo 5 ele espera um tempo randomico entra 0 e 4
Espera um tempo randômico entre 1 -- 2^k
Maior carga = maior espera
0_1___3_5______________

## Slide 12
Falso, o HUB é um mero replicador de bits, ele não deteca colisões.
12) Caso um HUB detecte colisão em um quadro que ele está transmitindo, ele irá interromper a transmissão, já que ele usa CSMA/CD.
Notes: HUB = T
É camada física – replica o bit, a única coisa que ele pode fazer é se o sinal estiver fraco ele pode aumentar o sinal
Junção de fios – não detecta colisões;

## Slide 13
Verdadeiro.
13) Em um HUB não é possível que um adaptador use Ethernet 10Mbps enquanto outro usa Ethernet 100Mbps, já em um Switch, isso é possível.
Notes: HUB – bit bit bit – só camada física!
Switch – até camada enlace – recebe o quadro, ip...

## Slide 14
Verdadeiro.
14) No cut-through switching um quadro é encaminhado da porta de entrada para a porta de saída antes que todo o quadro seja recebido.
Notes: Switch – guarda uma tabela de encaminhamento – quando ele não sabe pra quem enviar , ele envia pra todo mundo.
cut-through switching – assim que ele receber o cabeçalho do pacote ele já começa a transmitir antes de receber o pacote todo.

## Slide 15
Falso, ele necessita do endereço MAC de destino.
15) Para o switch poder fazer o encaminhamento, ele necessita do endereço MAC de origem.

## Slide 16
H
H
H
H
D
E
S

## Slide 17
Notes: Ssdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsds lukinhas quer quebra o meu pc :P
Escuta de portadora – não transmite
Acesso randomico – transmite em tempo aleatorio
Detecção de colisão – interrompe a colisão, envia o sinal de jam na rede